おとっつあんヨッティの

APRSの小型船舶導入の手引き

ポチじゃないよ

というか、とにかくAPRS始めたい人の読むドキュメント

2008,Mar

企画制作　すなめりネットグループ

１）APRSとは？　　　Aprs.fi 見てうずうず！

APRSとはなにか？なんて、このドキュメントにたどりついた、あなた

には、必要のない事かもしれませんが、とりあえず簡単に

マイヨット

無線機

GPS

TNC　　　　PC

昔むかし、あるところにおじいさんと、おばあさ・・・じゃない（失礼！）

マイヨットにPCにつながったGPSがあります。それを、TNCっていう

機械で無線機とつなぎ、GPSの情報（つまり今の自分の位置）を、無線

で飛ばす（１４４MHｚネ）、それを陸上の局が受信して、インターネット

にUPすれば、マイホームのママは、それを見て「あーら、まだそんなトコ

ヨットって遅いのねエ」とか、言えるわけですね。

それと、同じ設備をもった船なら、マイヨットの位置が、その船のPC上

に表示され「どこの船や？　いっちょショートメッセージ打って、４３０

で話でもするか！」とか、やってるわけです。

これが、APRSシステムですね。（もちろん、知ってましたか、はい）

ポイント

APRSの機能

★　自分の位置がインターネットで見える。

★　他の船の位置がPCで見える。

★　知らない船にショートメッセージが打てる。

さて、いいかげん本題です。

この画像は無関係です。

APRS　標準構成（スナメリ仕様）

アンテナ

無線機　　　I/F　　　パソコン　　　GPS

上の図は、APRSで使用する電源部分を除くセットの構成です。

基本的には無線設備とパソコンです

それに、ソフトウエアが必要になりますが、インターネットで

入手できます。では具体的にいきましょう！

必要な物・事リスト　　以下の　□　にチェックしてみましょう！

- １	無線従事者免許証

- ２	無線局免許証（コールサイン記載）

- ３	上の１４４MHｚの免許の記載

- ４	１４４MHｚ　FMモードの送受信出来る　無線機

- ５	１４４MHｚ　送受信可能なアンテナ

- ６	無線機及びPCを駆動する電源

- ７	PC（出来れば　XP以上）

- ８	PC　接続可能なGPS

- ９	TNC（ターミナル　ノード　コントローラ）って何？と思う人

は、とりあえずノーチェックで。

すべての項目にチェックが入ったあなた！ソフトをダウンロードすれば

そく運用可能です！（たぶん）

★（要注意）ALLクリアーのあなたへ

TNCですが、以下のTNC以外は改造が必要だったり、動作の確認が

とれてないようです。

（すべてタスコ社製）

TNC－２０H　　TNC－２２　TNC-222（故障多発）

TNC-201　TNC-220

また、発売からの年数を考えるとヨットでの使用には、厳しいもの

があると思います。

- １　ノーチェックのあなた

APRSから一番遠い位置にいます。まず免許を取得しましょう。

（アマチュア無線ショップ～通称HAMショップにいけば、講習会

や国家試験について相談にのってくれます。また、検索すれば

免許取得の方法は、すぐ答えがでるでしょう。）

- 免許取るのヤダ！という人は、受信設備だけで構成する方法が

があります。（その場合残念ながら、自分の位置情報はだせま

せん、他の局の表示をみて楽しむだけです。）

- ２・３　ノーチェックのあなた

無線機を購入（４番以降）して、無線局免許申請（３の方は変更

申請）の手続きをする必要があります。詳細はHAMショップへ

お尋ねになるか、最寄の総務省総合通信局に問い合わせ願います。

□　４　ノーチェックのあなた

無線機の購入のチェックポイント

- デュアルバンダー（すなわち１４４・４３０MHｚ両方運用可能な

無線機）である必要はない。APRSを運用するという前提で考える

と、モノバンダー（１４４MHｚのみ）のほうが良いと思います。

というのは、一般的なデュアルバンダーは１４４MHｚ運用中は

４３０MHｚがQRV出来ないものが多いからです（ほとんど）

また、通話に切り替える時は、マイクを抜き変えたりと面倒です。

であれば、最初から専用機にしたほうが利便性が高いと思います。

また、ヤフーオークションで１４４MHｚのモービル機であれば

ほとんどが、１万円以下（３千円程度でとりひきされています）

また、ハンディ機は機種によっては、PCとのI/Fで難しいものが

ありますので、注意が必要です。

１４４MHｚ　FM　モービル機が一番おてごろです！

また、通話用に４３０MHｚを常備されると、APRS他の運用局から

のコンタクトが容易だと思われます。

また、すでにデュアルバンドをお持ちの方は、もう一台モノバンド

１４４MHｚの無線機をオークション等で調達されてもよいと思い

ます。（最悪予備無線機として、いざとう時活躍するかもしれません）

□　５　ノーチェックのあなた

アンテナ購入のチェックポイント

新品又は確実に動作していた（フレンド局等より）物を使用したいところ

です。性能は利得が高い事にこした事はありませんが、モービルホイップ

でも充分だと思います。ただし１４４／４３０ＭＨｚの両方が使える事が

望ましいと思います。前述の無線機購入のところでも記載しましたが、

１４４MHｚ　と　４３０MHｚの無線機が２つある場合、デュープレクサ

という共用器を使用すると、１本のアンテナで１４４・４３０MHｚの

無線機が同時に使用可能になります。下図参照

１４４／４３０デュアルアンテナ

１４４MHｚ

デュープレクサ

４３０MHｚ

□　６　ノーチェックのあなた

●　バッテリー　(以下長音　“－”略)

APRSシステムを駆動すると、システム駆動中はつねに電気を消費

します。バッテリで３A程度であろうと思います。（結構食いますね！）

そこで、必需品としてサブバッテリが必要であろうと思います。

例えば　バッテリのみで駆動を考えた時に、４０AHのバッテリですと

通常計算上は

（４０ＡＨ／３Ａ）ｘ６０％　＝　７．９時間

は、概ねOKです。えったったそれだけ？と思いますが、現実です。

もっとも、エンジンを駆動して充電すればよいと思いますが、これ

は基礎知識として覚えておきませう！

という事で、サブバッテリは必須だと思います。８０AHくらいの

ものは積みたいですね。（ただエンジンの充電能力を考えて、選定

する必要がある！んで気をつけませう！～まっこれくらいならどって

こたあねえと、個人的には思います。）

- インバータ　（１２V　→　１００Vの変換）

自動車用インバータの例

パソコンは、普通は１００Vで動いています。はい、で位置情報発信

のみであれば、不要とする方法もあります（後述）しかし、他の船の

動静がわからないのは、かなり欲求不満になります。

でもって、これは必須アイテムとしました。通常のPCのみを駆動

させる場合であれば、３００W程度で充分と思います。ただし意外

と消耗品と思っていたほうがいいです。使い方にもよりますが、耐

用年数は３年くらいかもしれません。

（３千円くらいで売ってますから、予備を常備しておくのもナイス！）

また、他と兼用であれば大きなインバータがいりますが、あまり負担

を加えると、ノイズの原因とかになりますから、専用がお奨めです。

というわけで、電源の構成は以下になります。

電源系統図（簡単に言えば、サブバッテリつけて、それに

インバータと無線機をつなげるって事です）

- 充電時以外、スイッチを断とするなら横流防止のD

はつけなくてもいいです。スイッチをONのままで

すと、メイン・サブ共倒れという事も起こりえます。

この系統のちょっといい話

もし、メインのバッテリが何らかの原因でバンザイ！（空・

電圧低下）に陥った場合、このスイッチをONにすると、

ある程度、メインバッテリを充電する事ができます。

もし、エンジン起動時のバッテリトラブルならば、スイッチ

ON直後に、エンジン始動させる事をおすすめします。

（つまり本来のサブバッテリの機能です！）

□　７　ノーチェックのあなた

パソコン

パソコンの良し悪しは、正直分かりませんが、以下の項目を考えて

選定してみてください。

- タイプ　　　　つまりは、ノートPCかディスクトップか

という選択ですが、通常はノートです。

理由は、停電になっても内蔵電池で運用

が継続するという事（再起動すると、

停電までに収集した受信データがパア！）

- ディスプレイ　　大きいにこした事はないが、その分電気を

食うのでB5版くらいがバランスがいいかも

しれません。

・　OS　XPとか　XP以降のものが望ましいです。Linuxはちょっと

分かりません。９８・MEでも動いた実績があり

ます。２０００だとフリーズしないので良いよう

です。（私のHomeAPRSは、２０００で駆動し

てます。ヨットはMEです～新高丸）

- シリアルポート　シリアルポートのコネクタ（RS-２３２C）があると

簡単です（というか、それがなるべく条件）

もし、USBしかない場合は、USB－シリアルの変換

が必要です。（５０００円未満で充分）

・電源電圧　　　１２V駆動のPCだとインバータがいらないので、

最高なのですが、最近はめったにありません。

・USB　　　　　GPSの使用が前提上、USBポートがある事が必須

になります。

以上が、APRSを実装するという観点から見たPCの選定ポイントですが

まあ最近の及び、ちょっと前のノートPCなら、問題はあまりないと思います。

（まれに９８で、サウンドカードがフリーズするものあり）

- ８　ノーチェックのあなた

GPS

GPSは、スナメリ仕様の場合（我々が推奨する）は、ミサイル攻撃に

使用するわけはないので、１万円くらいのでいいと思います。（いきな

りスケールが小さい話になりますが）こんなのどうでしょう？

http://www.rakuten.co.jp/gps/583689/840839/

但し、PCにUSBの口がある事が条件になります。

□　９　ノーチェックのあなた

TNCについて

TNCの実例

TNCとは、無線機とパソコンをつなぐインターフェース（I/F）です。

例えば、自宅のPCと電話をつなぐのにへんな箱みたいな奴を買わされ

ますよね！

TNCは、ターミナル・ノード・コントローラの略ですが、この際そんな事はどうで

もいいことです。重要な事はその役割（機能）です。

無線機は音声を電波にかえる役割です。つまり音は電波にのせる事ができます。

変わってパソコンの内部はデータが流通しています。大雑把ですが、論理上１（有る）

０（無し）の組み合わせです。これを電気のやりとり（通常は　５V　と　０V）で

やってます。

この規則的な１・０の（又は５V　０V）の組み合わせを無線機が送ることの出来る

音にかえるのが、TNCなんです。簡単に言えば無線機のモデムみたいなものです。

TNCの購入について

結論から言えば、国内でのTNCを生産しているメーカーはありません。

入手の方法は、以下の３つの方法になると思います。

海外製を調達　　（実績のあるのは発信がメインの機能でPCとの接続

を前提としていないもののようです。以下のURL

参照してください。）

http://wikiwiki.jp/aprs/?TinyTrak3Plus

（分かりやすいページです）

オークションで中古を入手　（オークションで入手）

但し、前述しましたが機種によっては使用不可のもの

もありますし、そろそろ耐用年数がきているものも多い

と思います。あまりオススメできません

ソフトウエアで代行　　AGWPE（AGWパケットエンジン）を使用する

これは、前述したTNCの機能をパソコンにやらせようという

ソフトです。TNCが現在入手できない昨今の救世主といえ

ます。ただ、PCと無線機を接続するためのI/Fを作成する

必要があります。受信だけでしたら、音声　レベルの調整

に苦労しますが、そこらで売ってるイヤフォン接続ケーブル

で、やってやれない事はありません。

自作のI/Fですが、少ない部品点数で製作可能です。

（後述します。）

と、ちと話が厄介です。やはり選択はソフトTNCとなると思われます。ここで

一つ壁にぶち当たるのですが、ちょっとした電子工作が必要になります。これは

５）の章で詳しく説明します。

とりあえず、８番までクリアーであれば、今はOKとしましょう。では次のステッ

プを踏むとします。

さて、TNCの問題をやっつける前に、APRS導入にむけて、その操作をあらかじめ

マスター！～とまではいかないまでも、最低限の事を使えるようにしましょう。

今回のお題　AGWTrackerを使う

Step1）ダウンロード

千里の道も一歩から、ソフトの道はダウンロードからと言いますとおり（？）

まずはダウンロードです。

http://www.sv2agw.com/downloads/default.htm

にアクセスします。

と、こんなページが出てきます。

その中の　このファイルをOSの種別により、ダウンロードしてください。

ダウンロードしたら、解凍・インストールをソフトの指示に従って行います。

Step2）設定

ダウンロード完了したら、起動しましょう。

スタート　→　プログラム　→　AGWTracker　→　AGWTracker

で起動できます。

- 日本語化

英語の得意でない人（まっ日本人でからね）を対象として、表示

を日本語に変更します。簡単です。

Tools -> Setup -> Language で Japanese を選択

OKを押せば、メニュー等が日本語表示にかわります。（要再起動）

- APRSサーバー接続

"アクション->サーバーに接続->

japan.aprs2...(中略).... Japan Feed: T2JAPAN Saitama, Japan　を選択 (上図)"

OKを押せば、完了です。サーバーとやりとりしている時は、

回線環境により、PCが固まってしまう事がありえますが、

しばらくたつと、復活します。

さて、いろいろいじくってみましょう

さて、とりあえずソフトと遊んでみましたか？では、系統だって

基礎からいきませう！

まず、基本となる設定を済ませましょう。

設定を通じて、ＡＰＲＳの基本を学びます。

自局設定

ツール→詳細設定→自局情報

で、この画面となります。

設定する項目と意味は以下のとおり

- 自局コールサイン　自分の局のコールサイン（

- 緯度・軽度

さて、こいつのインプットが最初とまどいます。

上の場合ですと　半角で大文字　N　３　４　４　２　５　０

TAB　で、経度に移ります。ミスるとアプリから蹴飛ばされます。

経度も同様にインプットします。

- シンボル　これはMap上にどんなシンボルで表示するか？ですね。

上の例は、自宅（House）と考えていいと思います。

さて、ここでヨットマークや、ボートマークにしたくなりますが

こらえてください。

なぜなら、GPSに接続した場合の設定があるからです。ただし

ヨットやボートに搭載して、とりあえずGPSを抜いてノンビリ

なんていう場合は、以下のマークをここで設定しませう。

ほかにも、沢山のマークがあります。が、知っておいて欲しいのは

車と気象局（WX）くらいのものです。

- 最初ヨットマークの存在を知らずに、ずっとShipマークで

やってたら「どんなボートですか？」「いや、ヨットです」

「ヨットマークありますよ」ってな会話で赤面でした！

ぎゃはは（今、思い出しても恥ずかしい）

・送信間隔は、移動しない局の設定なので２０～３０分くらいが適切だと

思います。（GPSつないだ時は、また別途設定あり）

OK押して、この設定からおさらばです。

ラベル

これは地図上の表示局のデザインを設定します。ちなみに私の設定を

次項に掲示します。いろいろ試してみて自分に見やすいように設定

してみましょう。

- あまりフォントの設定で文字をデカクすると、地図を縮

小した時にゴチャゴチャします。

・表示保持時間ですが、おそらく設定時間を経過しても、次のデータが

こない場合は、地図から抹消する設定だと思います。局のロケーション

にもよりますが、この設定の６０分ではなくて１２０分もしくは９０分ぐらい

が適当な気もします。（３０分間隔のビーコン発射局が、９０分なら３回　GAT

E局が受信に失敗すると抹消されるという事になります。たぶん～確認してない

もんですから・・・あはは）

・パケットエンジン

意味をよく理解していないので、恐縮ですがデフォルトでこうなってます。

パケットエンジンについては、TNCのところで詳細を解説します。

たぶんアプリケーションがやりとりるすためのものだと思いますが、実際

はどうかは分かりません。

・様々な設定

アナウンスの設定です。新たにデータを受信すると、PCからアナウンス

が流れます。最初「おおおお！」と、感動しましたが、しばらくするうちに

耳障りになり、すべてのチェックを外しました。

画面表示方法

これも、自分の使いやすいように設定してみましょう。たぶん最終的

に、上記の設定のようになるかと思いますが、なにごとも経験です！

どうなるか、お試しください。

ぐちゃぐちゃになってしまったら、上記の設定に戻せばよいのですからネ

基本的な部分の設定は以上です。

ツール　→　詳細設定　→　GPS接続設定

無線機につながっているわけではないので、あまり意味がないのですが

とりあえず、GPSの設定を覚えておきましょう。

さて、この設定する前提条件として

PCがGPSを認識している事

GSPが接続されているポートが分かる事

の２つが条件です。（スナメリ仕様の場合のおたまじゃくしGPS～必要な物

GPSのところを参照～の場合は、ポートの検出ソフトがついているので、

かなり安心できます。ただし、そのソフトがGPSつなげているのに、検出

しない場合は、「はｱ？　なんで？」と思いますが、ごちゃごちゃやってる

うちにいつも解決してます。　もちろん余談です）

（通信ポート）　GPSを検出しているポートを設定します。

（通信速度　）　GPS仕様をご確認ください～たいがい４８００です。

（コールサイン）　車の場合は　自分のコールサインに　－９を

船の場合は、自分のコールサインに　－８を

つけます。

（シンボル）　　は、説明済みですね！

（送信間隔）　　自局設定の時は、時間のみでしたがここでは、距離

及び方位変化があります。画像の設定では、

１ｋｍ移動ごとに、ビーコン（位置情報）を発信し、

かつ、３５９°の方位変化（我々の場合は、変針と考え

て差し支えありません）でビーコンを発信します。

方位変化ですが、少ない値ですと過剰反応して煩雑に

ビーコン発射しますので、９０°以上が適当だと思います。

ただし、受信側が航跡を見ていれば、あまり意味の

ない項目ではあります。

（送信利用ポート）　表示は、AGWPE（後述）を駆動させている場合ですが

どのポート（サーバー経由か？AGWPE経由か？を選択しま

す。みなさんの画面ではおそらく、APRSサーバーが表示

されていると思います。）

ヨット・ボートから発信する場合はAGWPE経由となるり

ますね。

（デジ経路）　　ＡＰＲＳ，ＲＥＬＡＹ，ＷＩＤＥ　と設定します。

（意味、ＡＰＲＳ書式で、最寄の中継可能な局は

中継願います、広域のＷＩＤＥ局が受信した場合

は中継願います。すなわち

地域局～広域局　で、パケットをリレーして下さい

という書式になります。まあ、あまり考えず設定し

てください。）

動作確認

表示→ＧＰＳ情報　を選択してみてくさい。ＧＰＳタブがメイン画面に

でてきたり、左側のＧＰＳ表示のところにデータが現れれば成功です。

用のない時は、止めておきましょう！ＰＣへの負荷が大です。

# Text boxes

144.64・144.66ＭＨｚ　ＦＭ

陸上局

GATE局

無線機

GPS

無線機

他船

TNC

インターネット網

APRSサーバー

APRS Google mapサイト

マイホーム

２）APRSに必要な物

つまりあなたが、そろえなければ

いけない物（事）

メイン

バッテリ

スイッチ　横流防止D

充電時

ON!

サ　ブ

バッテリ

＋

無線機

←100V インバータ

すべてのチェックをクリアーすると、APRS準備完了です！

TNCとは？

３）APRSソフトウェアをものにしよう

APRSの入口

AGWTrakerのネット接続のお部屋

①基本設定

厳密にいうと、この設定は間違っています。なぜって言うと、このドキュメント

を読んでいる方の想定は、インターネットにつなげて、無線経由でのネットワークへの参加はしていないからです。TCP/IPとかの設定が適切かと思いますが

だれもそんな事やってる人いないので、やめときます。

②GPSをつなげる